#### OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM PODŁÓG W MROŹNIACH

# Do tego celu używa się kabli grzejnych typu TKXP lub TXOT

Dobór mocy

W przypadku dobrze izolowanych podłóg w mroźniach zapotrzebowanie mocy wynosi 10-15W/m2. Moc jednostkowa kabla 5-10W/m.

Sterowanie

Instalacja grzewcza powinna być sterowana przez termostat z czujnikiem temperatury podłogi, przy czym czujnik powinien być zainstalowany na tej samej głębokości co kable i w połowie odległości pomiędzy dwoma nitkami kabla.

Montaż

Kable układa się w odstępach 50-70cm i zalewa warstwą betonu. Dopiero wtedy układana jest warstwa termoizolacji i wykończenie podłogi.

Zawsze trzeba mierzyć rezystancję izolacji i ciągłość żył kabla przed betonowaniem.

##### Przekrój przez instalację zabezpieczającą podłogę w mroźni przed zamarzaniem

1. Puszka połączeniowa.

2. Rurka z czujnikiem temperatury.