#### PODGRZEWANIE GLEBY

Do tego celu używa się kabli TKXP i TXLP

Dobór mocy

Dla podgrzewania gleby w szklarniach stosuje się moc 50-100W/m2/C.

Dla podgrzewania boisk piłkarskich należy przyjąć moc 50-70W/m2

Montaż

Rozmieszczenie przewodów i sposób ich instalacji należy rozpatrywać w każdym przypadku indywidualnie.

Zawsze trzeba mierzyć rezystancję izolacji i ciągłość żył kabla przed wykonywaniem warstwy wierzchniej.

Przykład instalacji do podgrzewania gleby